ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по монтажу изделий из пенополиуретана

Перед началом монтажа изделий просьба внимательно прочитать инструкцию и аккуратно выполнять все рекомендации. При нарушении технологии монтажа фирма-продавец не гарантирует сохранность качественного вида установленных изделий.

- Изделия необходимо выдержать без упаковки в условиях помещения, где они будут устанавливаться и эксплуатироваться, не менее 24 часов.

- Декоративные элементы из пенополиуретана монтируются на стены и потолок при помощи специальных клеевых составов для декоративных элементов или клея типа «Жидкие гвозди» на нейтральной основе с обязательной (см. далее) механической фиксацией. Монтажная поверхность должна быть чистой, сухой и ровной.

- Угловые соединения карнизов и молдингов для увеличения склеиваемой поверхности должны быть запилены под углом 45( при помощи стусла.

- Во избежание расхождения швов в местах стыковки, элементы вырезают с положительным припуском (1-2 мм на один погонный метр изделия) и соединяют с небольшим усилием при помощи специального клея для стыков. Дополнительно, во избежание «сползания» устанавливаемого профиля, применяют шурупы-саморезы или гвозди, фиксируя ими стыки примерно в 2-3 см от края с обеих сторон и с интервалом около 1 метра. Это касается в первую очередь крупноформатных и длинномерных изделий.

- После установки и затвердевания клея, все места стыков и креплений, потайные головки шурупов шпатлюются акриловой шпатлевкой. Гвозди можно аккуратно вынуть (при монтаже их не следует полностью забивать).

- После высыхания шпатлевки изделия подлежат покраске. Предварительно рекомендуется зачистить мелкой наждачной бумагой все зашпатлеванные места. Рекомендуется применять краски на акриловой или водно-эмульсионной основе.

- Места стыков на длинных пролетах необходимо также запиливать под углом 45 (  таким образом, чтобы с лицевой части профиля стык был виден как прямая вертикальная линия, а косым – только при взгляде сверху или снизу. Этим достигается увеличение площади контакта склеиваемых изделий, и шов получается невидимым на просвет. Стыки обязательно (!) промазывать стыковочным клеем и также фиксировать механически.

- При сборке и монтаже колонн используется пенополиуретан в аэрозольной упаковке (монтажная пена). Для создания монолитности допускается заполнять внутреннюю часть колонн наполнителем, избегая при этом больших поперечных нагрузок.